林　務　局　甲　種　林　道　設　計　規　範

| 公告日期：八十八年 十 月 十一 日 （88）農林務字第 88026129 號公告 |
| --- |
| 項目 | 規 範 | 附註 |
| 車道 | 單車道 | 經過村鎮或頻於交車地段，應改用雙車道，其標準依據本規範辦理。 |
| 設計行車速率(公里/小時) | 25 | 此係設計所用之最高行車速率，不得已處酌減，實際行車速率之限制依本規定。 |
| 不超車最短視距(公尺) | 30，不得已時酌減 | 視距=0.278VT+V2/254F式中V=行車速率公里/小時，T=認識與反應時間2-4秒，F=車輪與路面縱向滑動摩擦係數約0.5實際選線時應以隨時採用較高標準為原則，遇有地形困難工程艱鉅之不得已時，始予採用較低標準，下仿此。 |
| 路線平面 | 平面線 | 最小半徑(公尺) | 20，不得已時15 | 半徑15至20公尺之急彎處，應設急彎與限速20公里標誌，隧道內最小半徑為50公尺不得已時40公尺。 |
|  |  | 曲線最短長度(公尺) | 25，不得已時10 | 曲線長度=0.278VT，式中T=轉變方向盤操作時間3-5秒。 |
|  |  | 緩和曲線(公尺) | 得用緩和切線，長度10不得已時6 | 緩和曲線長度=0.035V3/R，式中R=半徑公尺，如地形便利，以依此式所計長度設置為宜，但亦得按左列規定辦理，緩和長度應設於直線曲線各半，沿此長度，使直線處斷面逐漸變至曲線處斷面，不設加寬超高之曲線不設緩和切線。 |
|  |  | 複曲線 | 兩同向曲線相連接，得不受限制，但應設一緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 該一緩和長度可設於兩相連接曲線上各佔一半，兩曲線半徑之差不得超過較小半徑之50%。 |
|  |  | 反向曲線 | 兩反向曲線相連接應介以切線，足以設兩緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 該一切線長度即相當於一緩和長度。 |
| 路線縱面 | 縱坡度 | 最大坡度(百分率) | 順坡10% 不得已時12% 反坡5% 不得已時6% | 縱坡度10%至12%處，酌設陡坡標誌，隧道內最大縱坡度為3%。 |
|  |  | 坡度長度限制(公尺) | 坡度(百分率) | 4以下 | 4-5以下 | 5-6以下 | 6-7以下 | 7-8以下 | 8-9以下 | 9-10以下 | 10-11以下 | 11-12 | 縱坡度已達限制長度時，應接以緩和區間，其坡度不大於4%，長度不小於50公尺，數個4%以上未達限制長度之縱坡度連接時，如各坡度實際長度與限制長度之比之和已大於1，亦應接以緩和區間。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不限 | 1000 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | 60 | 50 |  |
|  |  | 曲線坡度限制(百分率) | 半徑(公尺) | 15-25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80-180 | 200以上 | 曲線上坡度<R/7.5，不得已時R/6，曲線上坡度並應不大於其相連接之直線上坡度。 |
|  |  |  | 坡度(百分率) 不得已時 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不論 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 最小坡度(百分率) | 0.5% | 隧道內最小縱坡度為0.2%。 |
|  | 豎曲線 | 凹形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-18 | 用拋物線形 | 豎曲線長度L=V2/360(G1-G2)，式中G1-G2=兩相連接縱坡度之代數差，長度用整椿號。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
|  |  | 凸形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-18 | 用拋物線形 | L<S時，L=2S-(442/ G1-G2)，L>S時，L=(S2/442)(G1-G2)，式中S=視距公尺，長度用整椿號。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
| 路線斷面 | 路幅 | 路基寬度(公尺) | 路基 | 路堤 | 路塹 | 半挖半填 | 堅石開山地段 | 路基寬度包括路面路肩，不包括邊溝，B式標準僅得用於經營條件不佳開發地區，並須事先報經許可方得採用，在採用B式標準路線與4.0公尺路基地段，必要時應設管制站管制行車。 |
|  |  |  | A式(通用標準) | 5.5 | 5.0 | 路塹路堤各半合計 | 不得已時4.0並設護欄 |  |
|  |  |  | B式(最低標準) | 5.0 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 路肩(公尺) | 左右各寬0.5-1.0 斜度6% | 路肩寬度包括護欄，曲線超高處隨超高單向傾斜。 |
|  |  | 邊溝(公尺) | 挖土處用梯形，底寬0.30，深0.30，側坡1:1/2，挖石處用V形，頂寬0.50，深0.30，側坡1:1 1/2 | 在路線縱坡度凹形變換處或每隔約150公尺設橫向洩水溝一道。 |
|  |  | 邊坡(直比橫) | 地質 | 普通土 | 間隔土 | 軟土 | 堅石 | 邊坡設計，必要時得視地質與瀉水等情形，酌予變更，但不得較左列規定為陡。 |
|  |  |  | 挖方 | 1:1，不得已時1:3/4 | 1:1/2 | 直線或曲線外側1:1/4，曲線內側1:1/2 | 直線或曲線外側1:0，曲線內側1:1/4 |  |
|  |  |  | 填方 | 1:1 1/2 | 1:1 1/2，不得已時1:1 1/4 | 1:1 | 1:1 |  |
|  | 路面 | 路面寬度(公尺) | 3.5 | 曲線處應依加寬度加寬。 |
|  |  | 路面厚度(公尺) | 填方處0.15-0.25，挖方處0.10-0.15 |  |
|  |  | 路拱(百分率) | 3%，用拋物線形 | 曲線超高處不設路拱。 |
|  | 超高 曲線加寬及 | 加寬度(公尺) | 半徑(公尺) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60-70 | 80-180 | 200以上 | 加寬度=N(R-√R2-36)+0.1V/√R，式中N=車道數1 加寬度應設於曲線內側，中線位置不變。 |
|  |  |  | 加寬(公尺) | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 不設 |  |
|  |  | 超高度(百分率) | 半徑(公尺) | 15 | 20 | 25-180 | 200以上 | 超高度=(V2/127R)-F，式中F=車輪與路面橫向滑動摩擦係數約0.2，最小超高度依路拱斜度。 超高度應設為外側高內側低，中線高度不變。 |
|  |  |  | 超高(百分率) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 不設 |  |
|  | 避車道(公尺) |  | 利用地形或施工後路形，每隔約300至500公尺設置一處。 |
| 結構 | 橋樑 | 載重(公噸) | HS-20 |  |
|  |  | 淨寬(公尺) | 4.6 | 橋樑淨寬指橋面兩路緣內側間之寬度，路緣內側至橋面外側為0.60公尺設緣石欄干等，曲線處應依上列規定加寬及超高。 |
|  | 隧道 | 淨寬(公尺) | 有襯4.4 無襯4.7 | 隧道淨寬指兩壁面間之寬度，兩路緣內側間之寬度為3.5公尺，路緣內側至壁面間之寬度設緣石邊溝等，曲線處應依上列規定加寬及超高。 |
|  |  | 淨高(公尺) | 4.2 | 隧道淨高指路緣內側直上至隧頂拱面之高度，隧頂作半圓形。 |

林　務　局　乙　種　林　道　設　計　規　範

| 公告日期：八十八年 十 月 十一 日 （88)農林務字第 88026129 號公告 |
| --- |
| 項目 | 規 範 | 附註 |
| 車道 | 單車道 | 經過村鎮或頻於交車地段，應改用雙車道，其標準依據本規範辦理。 |
| 設計行車速率(公里/小時) | 20 | 此係設計所用之最高行車速率，不得已處酌減，實際行車速率之限制依本規定。 |
| 不超車最短視距(公尺) | 25，不得已時酌減 | 視距=0.278VT+V2/254F式中V=行車速率公里/小時，T=認識與反應時間2-4秒，F=車輪與路面縱向滑動摩擦係數約0.5實際選線時應以隨時採用較高標準為原則，遇有地形困難工程艱鉅之不得已時，始予採用較低標準，下仿此。 |
| 路線平面 | 平面線 | 最小半徑(公尺) | 15，不得已時12 | 半徑12至15公尺之急彎處，應設急彎與限速15公里標誌，隧道內最小半徑為40公尺，不得已時30公尺。 |
|  |  | 曲線最短長度(公尺) | 20，不得已時10 | 曲線長度=0.278VT，式中T=轉變方向盤操作時間3-5秒。 |
|  |  | 緩和曲線(公尺) | 得用緩和切線，長度10，不得已時5 | 緩和曲線長度=0.035V3/R，式中R=半徑公尺，如地形便利，以依此式所計長度設置為宜，但亦得按左列規定辦理，緩和長度應設於直線曲線各半，沿此長度，使直線處斷面逐漸變至曲線處斷面，不設加寬超高之曲線不設緩和切線。 |
|  |  | 複曲線 | 兩同向曲線相連接，得不受限制，但應設一緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 該一緩和長度可設於兩相連接曲線上各佔一半，兩曲線半徑之差不得超過較小半徑之50%。 |
|  |  | 反向曲線 | 兩反向曲線相連接應介以切線，足以設兩緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 該一切線長度即相當於一緩和長度。 |
| 路線縱面 | 縱坡度 | 最大坡度(百分率) | 順坡10% 不得已時12% 反坡6% 不得已時7% | 縱坡度10%至12%處，酌設陡坡標誌，隧道內最大縱坡度為3%。 |
|  |  | 坡度長度限制(公尺) | 坡度(百分率) | 4以下 | 4-5以下 | 5-6以下 | 6-7以下 | 7-8以下 | 8-9以下 | 9-10以下 | 10-11以下 | 11-12 | 縱坡度已達限制長度時，應接以緩和區間，其坡度不大於4%，長度不小於50公尺，數個4%以上未達限制長度之縱坡度連接時，如各坡度實際長度與限制長度之比之和已大於1，亦應接以緩和區間。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不限 | 1000 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | 60 | 50 |  |
|  |  | 曲線坡度限制(百分率) | 半徑(公尺) | 13-20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80-180 | 200以上 | 曲線上坡度<R/7.5，不得已時R/5，曲線上坡度並應不大於其相連接之直線上坡度。 |
|  |  |  | 坡度(百分率) 不得已時 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不論 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 最小坡度(百分率) | 0.5% | 隧道內最小縱坡度為0.2%。 |
|  | 豎曲線 | 凹形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-19 | 用拋物線形 | 豎曲線長度L=V2/360(G1-G2)，式中G1-G2=兩相連接縱坡度之代數差，長度用整椿號。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
|  |  | 凸形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-19 | 用拋物線形 | L<S時，L=2S-(442/ G1-G2)，L>S時，L=(S2/442)(G1-G2)，式中S=視距公尺，長度用整椿號。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
| 路線斷面 | 路幅 | 路基寬度(公尺) | 路基 | 路堤 | 路塹 | 半挖半填 | 堅石開山地段 | 路基寬度包括路面路肩，不包括邊溝，本標準路線，必要時應設管制站，管制行車。 |
|  |  |  | 土質 | 5.0 | 4.5 | 路塹路堤各半合計 | 不得已時4.0並設護欄 |  |
|  |  |  | 石質 | 4.5 | 4.2 |  |  |  |
|  |  | 路肩(公尺) | 左右各寬0.5-1.0 斜度6% | 路肩寬度包括護欄，曲線超高處隨超高單向傾斜。 |
|  |  | 邊溝(公尺) | 挖土處用梯形，底寬0.30，深0.30，側坡1:1/2，挖石處用V形，頂寬0.50，深0.30，側坡1:1 1/2 | 在路線縱坡度凹形變換處，或每隔約150公尺設橫向洩水溝一道。 |
|  |  | 邊坡(直比橫) | 地質 | 普通土 | 間隔土 | 軟土 | 堅石 | 邊坡設計，必要時得視地質與瀉水等情形，酌予變更，但不得較左列規定為陡。 |
|  |  |  | 挖方 | 1:1，不得已時1:3/4 | 1:1/2 | 直線或曲線外側1:1/4，曲線內側1:1/2 | 直線或曲線外側1:0，曲線內側1:1/4 |  |
|  |  |  | 填方 | 1:1 1/2 | 1:1 1/2，不得已時1:1 1/4 | 1:1 | 1:1 |  |
|  | 路面 | 路面寬度(公尺) | 3.0 | 曲線處應依加寬度加寬。 |
|  |  | 路面厚度(公尺) | 填方處0.15-0.25，挖方處0.10-0.15 |  |
|  |  | 路拱(百分率) | 3%，用拋物線形 | 曲線超高處不設路拱。 |
|  | 超高 曲線加寬及 | 加寬度(公尺) | 半徑(公尺) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50-60 | 70-180 | 200以上 | 加寬度=N(R-√R2-36)+0.1V/√R，式中N=車道數1 加寬度應設於曲線內側，中線位置不變。 |
|  |  |  | 加寬(公尺) | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 不設 |  |
|  |  | 超高度(百分率) | 半徑(公尺) | 13 |  | 15-180 | 200以上 | 超高度=(V2/127R)-F，式中F=車輪與路面橫向滑動摩擦係數約0.2，最小超高度依路拱斜度。 超高度應設為外側高內側低，中線高度不變。 |
|  |  |  | 超高(百分率) | 4.0 |  | 3.0 | 不設 |  |
|  | 避車道(公尺) |  | 利用地形或施工後路形，每隔約300至500公尺設置一處。 |
| 結構 | 橋樑 | 載重(公噸) | HS-20 |  |
|  |  | 淨寬(公尺) | 4.0 | 橋樑淨寬指橋面兩路緣內側間之寬度，路緣內側至橋面外側為0.60公尺設緣石欄干等，曲線處應依上列規定加寬及超高。 |
|  | 隧道 | 淨寬(公尺) | 4.4 | 隧道淨寬指兩壁面間之寬度，兩路緣內側間之寬度為3.5公尺，路緣內側至壁面間之寬度設緣石邊溝等，曲線處應依上列規定加寬及超高。 |
|  |  | 淨高(公尺) | 4.2 | 隧道淨高指路緣內側直上至隧頂拱面之高度，隧頂作半圓形。 |

林　務　局　丙　種　林　道　設　計　規　範

| 公告日期：八十八年 十 月 十一 日 （88)農林務字第 88026129 號公告 |
| --- |
| 項目 | 規 範 | 附註 |
| 車道 | 單車道 |  |
| 設計行車速率(公里/小時) | 20 |  |
| 不超車最短視距(公尺) | 20，不得已時15 |  |
| 路線平面 | 平面線 | 最小半徑(公尺) | 10 | 隧道內最小半徑為25公尺。 |
|  |  | 曲線最短長度(公尺) | 15，不得已時10 |  |
|  |  | 緩和曲線(公尺) | 得用緩和切線長度，不得短於5公尺 | 緩和長度應設於直線曲線各半不設加寬，超高之曲線處，不設緩和曲線。 |
|  |  | 複曲線 | 兩同向曲線相連接，得不受限制，但應設一緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 兩曲線半徑之差，不得超過較小半徑之50%，該一緩和長度可設於該兩連接曲線上各佔一半。 |
|  |  | 反向曲線 | 兩反向曲線相連接，應介以切線足以設兩緩和長度，以聯絡該兩曲線 | 該一切線長度即相當於一緩和長度。 |
| 路線縱面 | 縱坡度 | 最大坡度(百分率) | 順坡15% 反坡7% | 隧道內最大坡度為3%。 |
|  |  | 坡度長度限制(公尺) | 坡度(百分率) | 4以下 | 4-5以下 | 5-6以下 | 6-7以下 | 7-8以下 | 8-9以下 | 9-10以下 | 10-11以下 | 11-13以下 | 13-15以下 | 縱坡度已達限制長度時，應接以緩和區間，其坡度不大於4%，長度不小於40公尺，4%以上未達限制長度之縱坡度連接時，如各坡度實際長度與限制長度之比之和，不得大於1。 |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不限 | 1000 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | 60 | 50 | 40 |  |
|  |  | 曲線坡度限制(百分率) | 半徑(公尺) | 10-15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50-150 | 150以上 | 曲線上坡度<R/4。 |
|  |  |  | 坡度(百分率) 不得已時 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 不論 |  |
|  |  | 最小坡度(百分率) | 0.5% |  |
|  | 豎曲線 | 凹形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-19 | 用拋物線形 |  |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
|  |  | 凸形長度(公尺) | 坡度差(百分率) | 2以下 | 2-12以下 | 12-19 | 用拋物線形 |  |
|  |  |  | 長度(公尺) | 不設 | 20 | 40 |  |  |
| 路線斷面 | 路幅 | 路基寬度(公尺) | 路基 | 路堤 | 路塹 | 半挖半填 | 堅石開山地段 |  |
|  |  |  | 土質 | 4.4 | 4.0 | 路塹路堤各半合計 | 3.6並設護欄 |  |
|  |  |  | 石質 | 4.2 | 3.8 |  |  |  |
|  |  | 路肩(公尺) | 左右各寬0.3-0.6 |  |
|  |  | 邊溝(公尺) | 挖土處用梯形底寬0.2，深0.2，挖石處用V形頂端0.3，深0.2 |  |
|  |  | 邊坡(直比橫) | 地質 | 普通土 | 間隔土 | 軟岩 | 堅岩 |  |
|  |  |  | 挖方 | 1:1，不得已時1:3/4 | 1:1/2 | 直線或曲線外側1:1/4，曲線內側1:1/2 | 直線或曲線外側1:0，曲線內側1:1/4 |  |
|  |  |  | 填方 | 1:1 1/2 | 1:1 1/4 | 1:1 | 1:1 |  |
|  | 路面 | 路面寬度(公尺) | 2.8 |  |
|  |  | 路面厚度(公尺) | 填方處0.15-0.25 挖方處0.10-0.15 |  |
|  |  | 路拱(百分率) | 3%，用拋物線形 |  |
|  | 及超高 曲線加寬 | 加寬度(公尺) | 半徑(公尺) | 10-13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50-60 | 70-180 | 200以上 | 加寬度係依照乙種林道規範。 |
|  |  |  | 加寬(公尺) | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 不設 |  |
|  |  | 超高度(百分率) | 半徑(公尺) | 10-13 | 15-180 | 200以上 |  |
|  |  |  | 超高(百分率) | 4.0 | 3.0 | 不設 |  |
|  | 避車道(公尺) | 利 用 地 形 加 寬 2.5 |  |
| 結構 | 橋樑 | 載重(公噸) | HS-20 |  |
|  |  | 淨寬(公尺) | 4.0但不大於路基寬 |  |
|  | 隧道 | 淨寬(公尺) | 4.0 |  |
|  |  | 淨高(公尺) | 4.2 |  |