國有人工林疏伐作業規範

行政院農業委員會林務局102年2月23日林造字第1021740647號函訂定

為符合現今人工林永續發展－生態系經營之理念，有必要對現存之人工林實施疏伐作業，可改善林木生長及形質，提高林分植群，促進林木生長及林木健康度，以調整林分在時間及空間配置排列，以增加人工林結構之異質度和生物多樣性，達到生態系經營之目的。對於疏伐原則，林分疏伐木選伐的基準與程序等疏伐步驟，亟需訂定疏伐作業注意事項以供現場人員參據。

一、疏伐作業之效益

疏伐作業除了可增加林木之肥大生長及提升形質外，尚有下述之正面效果：

（一）可促進地被植物的生長，形成喬木冠層、灌木及地被具有緩衝降雨衝擊之效果，減緩地表逕流及沖蝕。

（二）增加生物多樣性，疏伐後促進土壤種子庫之發芽，前生樹及地被植群之生長，形成複層林相，增進人工林生態系的物種生物多樣性。

（三）土壤溫度變化擴大，促進腐植層之分解，提高土壤肥沃度。

（四）留存生長旺盛之林木，光合作用效率高，故能增進CO2之吸存，減低溫室效應。

（五）林地留存部分倒木或枯立木，可提供昆蟲、鳥類及野生動物之棲息埸所。

（六）增進林分景緻，經過疏伐之林分，林內透光良好，令人舒暢沒有壓迫、雜亂之感覺。

（七）減少病蟲害之發生，以利林木健康生長。

二、林分經營目標

林分經營目標依林地分區說明如下：

（一）林木經營區

林木經營區係位於經濟林地且海拔高小於2,500公尺且坡度小於等於35度且林地分級為I、II、III級之區域。對於本區應有計畫性之集約經營，且無水土保持問題之虞，適宜規劃為以育林、林木生產、副產物培育利用為主要目標之經濟林。在本區對於人工林持續經營管理，以培育優質林木，定期施行刈草、修枝、除蔓、疏伐等工作，以提高木材品質，中後期撫育工作之重點除材積生長量的多寡外，尚需要考量材質生長優劣，提高木材利用價值。

中後期撫育作業除選擇在林道旁及造林中心區交通便利處，對於林道已中斷之人工林，可採架線集材或補修林道方式進行撫育作業，並依樹種、林分密度、培育木材用途等採不同疏伐方式，每個疏伐作業間隔15至20公尺以上，藉由疏伐，修枝，除蔓等措施，增加空間岐異度，增加林內日輻射量，促使林地地表植物及灌木層之種類及數量增加，另疏伐後所餘留之空隙，可採天然下種、營造混合林、複層林等方式，增加生物多樣性，建置森林為野生動物適合的棲息環境。對於疏伐木之採運作業，應儘量減少破壞林地環境，若集運作業當中破壞林地表土，壓實林地，導致透水功能減退，大部分雨水無法滲透土中，遂造成大量地表逕流，其影響將難於短期內補舊。

（二）森林育樂區

森林育樂區係以森林生態自然資源為導向，配合國民之旅遊需求而劃設，本區包括現有設立之森林遊樂區。本區以栽植賞花或隨四季變化等觀賞樹種為主，並輔以其它人工林木及花草，建置多樣性的森林景緻風貌，達到空間配置及視覺效果，提供國人綠色休憩之目標。對主要道路及步道周旁至少15公尺、景觀點、活動廣場四周等地區，疏伐作業應併除伐、整理伐、修枝等工作實施，作業方式應因地制宜，採下層疏伐為主，使留存木徑級及樹冠幅能夠增長，鬱閉的林分得以疏開，光線可穿透樹冠使林內光度增加，透視度良好且視野較寬廣，令人舒暢，對林分整體景觀效果有正面加分的評價。

（三）國土保安區

國土保安區係屬林地分級為IV、V級或水庫保護區、水源保護區、風景特定區、施業限制地、保安林及不符林木經營區條件之非經濟林地或海拔高於2,500公尺或坡度大於35度之地區。本區經營目標應以國土保安之公益效能為重，惟為維持森林之健康及活性，仍應配合規劃老熟林更新、伐採等施業，伐採宜採擇伐方式，不宜大面積皆伐。除竹類外，保安林造林宜採取長伐期作業法。樹種選擇時，則應適當混植針、闊葉樹種，且施行中間栽植育成異齡林，以充分發揮林地上、下之生長空間與地力，同時獲得保育水土資源之功效。如能在林下間植若干固氮樹種，保留部份野生動物之食餌植物、蜜源植物，則對森林生態系之生物多樣性及健康度亦將大有幫助。惟應注意當林相過密或呈現老化現象時，適度的疏伐與整治仍有其必要。

（四）自然保護區

依法公告之自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、自然保護區、國家公園之生態保護區及特別景觀區，本區應以生態保育及保水固土為重，原則上，則以維護森林原始風貌及特色，避免人為之干擾與破壞，並提供學術單位生態研究之環境。

三、分區疏伐原則及疏伐種類：

國有林疏伐作業以林木經營區為主，其次為森林育樂區，國土保安區嚴謹實施疏伐作業，自然保護區原則不施行疏伐作業。

(一)林木經營區：重視林木品質及幹形，疏伐度依樹種、林分密度、培育木材用途等採不同疏伐方式。

(二)森林育樂區：依其景觀目的實施疏伐作業，作業方式應因地制宜，考量林木空間配置、光線透視、灌層及地被植物生長，疏伐方式採下層疏伐為主，但對於混合林、複層林仍應考量保留不同特色樹種，對於原生具特色之林木尤應優先保留，增加森林景致。

(三)國土保安區：原則不予疏伐，惟對於逐漸老化之人工林純林如杉木、柳杉林，為逐漸轉變成生物多樣性之森林，可藉由孔隙疏伐或下層疏伐，並施行中間栽植，營造複層林相，活化林分結構。

(四)自然保護區：維護森林原始風貌及特色，原則不施行疏伐。

疏伐種類包括下層疏伐、上層疏伐、機械疏伐、選擇疏伐、孔隙疏伐等，說明如下：

(一)下層疏伐

下層疏伐的目的在於淘汰下層被壓之劣勢木，再依序疏伐中庸木，以利上層之保留木生長。

(二)上層疏伐

上層疏伐之目的並非將優勢木全部伐除，而是伐除部分樹冠擴張之優勢木及樹幹彎曲或分叉的上層木，調節林木生長空間配置，此外也需對於劣勢木及病害木進行伐採。

(三)機械疏伐

1.空間疏伐：依固定之距離選擇留存保留木，其餘林木全部伐除。如株距為4公尺，則在兩株林木間距少於4公尺之林木全部伐除，每公頃留存625株。

2.行列疏伐：依固定行間距離，做狹長帶狀選擇保留木或伐採。如砍3行留10行，或砍6m保留20m。

(四)選擇疏伐

依照特定的經營目的選擇疏伐木，例如市場有特定規格之需求，則可採用選擇疏伐的方式。此外，在實施選擇疏伐時也應對於劣勢木及形質不良立木一併伐採，以利保留木之發展。

(五)孔隙或塊狀疏伐或群狀留存

將欲疏伐之林木，以孔隙或塊狀方式疏伐，孔隙大小直徑約為樹高1~2倍，孔隙大小可一致或在某一範圍內變動，孔隙之分布亦可規則或逢機，惟逢機時，避免加乘效果對環境造成太大衝擊，因此，孔隙大小直徑不可超過樹高。孔隙可再進行複層林營造，其目的在創造林分垂直及水平結構之異質性，以生物多樣性保育為目的。總疏伐之孔隙面積，在總面積之25~40％間，孔隙則儘量均勻配合地形，分布在林地上。另必要時，林分每公頃可留存3~5株枯立，但不伐除，提供野生動物、昆蟲、鳥類之棲地環境。

四、疏伐原則

（一）何時開始疏伐

1.依林分現況判斷：需疏伐之林分為

(1)林木樹冠已鬱閉而彼此競爭，毗鄰木樹冠枝條交叉之林分。

(2)樹冠下側枝條枯死，甚至開始脫落。

(3)被壓木已枯死。

(4)林地光度減弱，地被植群減少，甚至地表植群死亡。

2.配合市場需求，以造林地內，林木直徑已達到市場上具有交易價值，且數量達到利及費者，亦可定為疏伐開始時期。

（二）疏伐強度及疏伐間隔之決定

1.造林類別及經營目標

(1)林木經營區：重視林木品質及幹形，疏伐度依樹種、林分密度、培育木材用途等採不同疏伐方式。

(2)森林育樂區：依其景觀目的實施疏伐作業，作業方式應因地制宜，採下層中度以下疏伐為原則，使留存木徑級及樹冠幅能夠增長，並達成對林分整體景觀效果有正面加分的目的。

(3)國土保安區：期望維持林分之動、植物多樣性或林分的垂直結構複雜度，以強化森林之健康，對於老化人工林採下層中度以下疏伐或孔隙疏伐為優先考量。

2.樹種特性

(1)針葉樹、耐陰性樹種或樹冠較窄，如台灣杉、柳杉、紅檜、肖楠、杉木，保留木留存之空間之株距可較小，約為樹高之1/5~1/4 H。如樹高15公尺，株距3~3.8公尺，每公頃留存株數約為1,100~700株。

(2)濶葉樹、陽性樹種或樹冠擴張之樹種，保留木留存空間之直徑約為樹高的1∕2~1/3 H。如樹高15公尺，單株間距為5.0~7.5公尺，每公頃則留存400~180株。惟若需抑制枝條之擴張，以免產生較大枝節，保留木留存之間距宜較小，則疏伐度宜弱，每公頃保留較多株數。惟若開濶地，以景觀為目的，則宜保留較大之樹冠，疏伐度宜較強，株距宜較大，留存株數可較少。

(3)樹種生長速率快者之速生樹種，如杜英、光蠟樹，疏伐度可較強，生長速率緩慢者，如櫸木、肖楠、扁柏，疏伐度宜較弱。

3.抗風性

(1)栽植之樹種主幹纖細，形狀比（樹高/直徑之比值）超過100者，抗風力較弱或易受風害樹種，疏伐宜弱，每公頃須保留較多之株數。

(2)形狀比小於70，即樹幹較尖削者，耐風力較強或抗風性較強之樹種，可行較強度之疏伐，每公頃可保留較少之株數。

4.生育地條件

(1)生育地地位佳，土壤肥沃，較避風之環境，疏伐度可較強。

(2)生育地地位不佳，石礫地，衝風地，疏伐度宜較弱。

5.林齡

一般無法以林齡大小，決定是否疏伐或是留存多少株數，因受到初期栽植密度、立地環境、樹種和生長狀況所影響，但若同一樹種，同一栽植密度及立地環境，則林齡小時，直徑級25公分以內，兩次疏伐間隔時間宜較短，林木林齡愈大，徑級達25公分以上，疏伐間隔時間宜較長。

對於達伐期之老熟人工林可採取橫帶疏伐，疏伐帶及保留帶寬度可加大，如橫帶疏伐寬度30公尺，保留帶寬60公尺方式實施，前揭作業可採處分招標方式辦理。

（三）最適株數之決定

1.依樹高及樹種別每公頃留存之適當株距（如表1）

青壯林齡，疏伐後每公頃留存之適當株樹，依林木生長狀況及樹種特性而定，因此以樹高及樹種特性來決定林木適當株距，經研究發現，如表1所示。每一樹種界定一範圍，主要因為生育地環境、林齡及經營目標不同，疏伐後之留存株數，可在此範圍內，能維持完整林相及整體生產力及減少對環境造成衝擊；留存較密之株數，則以木材生產為目的，一般留存較疏者，則以景觀或多樣性為目的。

例如樹高20m，櫸木適當株距為樹高30~40％，因此，適當的株距為6~8m，每公頃10000 m2為例，若株距為6m，則一株林木適當之範圍為36m2，木材生產每公頃留存適當之株數為10000m2/(6m)2≒280株/ha左右較佳；若為景觀林則以10000m2/(8m)2＝160株/ha較佳。台灣杉適當株距為樹高20~25％，則適當株距為4~5m，每公頃10000m2為例，若株距為4m，則每一株林木適當之範圍為16m2，台灣杉每公頃留存適當之株數為625株/ha，若株距為5m，則每公頃適當之株距為400株。

表1、林木經營區依樹高及樹種別每公頃留存之適當株距

| 樹種 | 樹高之百分比 | 樹種 | 樹高之百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣杉 | 20～25% | 烏心石 | 30～35% |
| 柳杉 | 20～25% | 光蠟樹 | 30～40% |
| 香杉 | 20～25% | 樟樹 | 30～40% |
| 杉木 | 20～25% | 櫸木 | 30～40% |
| 紅檜 | 25～30% | 相思樹 | 35～45% |
| 肖楠 | 25～30% |  |  |

備註：針葉樹每公頃留存之適當株距為樹高20～30%；闊葉樹每公頃留存之適當株距為樹高30～45%。

2.最適株數之決定（表2）

樹齡6年生以下或樹冠枝條未交接鬱閉前，依林務局現有規定成活率標準。7年生以上林分樹冠已鬱閉，每公頃留存之適當株數，因樹種冠幅特性、不同立地環境及經營目的而不同。

表2、林分平均樹高和每公頃留存之適當株數參考表（株/公頃）

| 平均樹高 (公尺) | H/5 (20%) | H/4 (25%) | H/3 (33%) | H/2.5 (40%) | H/2 (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | - | - | 1406 | 977 | 625 |
| 9 | - | - | 1111 | 772 | 494 |
| 10 | - | - | 900 | 625 | 400 |
| 11 | - | 1322 | 744 | 517 | 331 |
| 12 | 1736 | 1111 | 625 | 434 | 278 |
| 13 | 1479 | 947 | 533 | 370 | 237 |
| 14 | 1275 | 816 | 459 | 319 | 204 |
| 15 | 1111 | 711 | 400 | 278 | 178 |
| 16 | 976 | 625 | 352 | 244 | 156 |
| 17 | 865 | 554 | 311 | 216 | 138 |
| 18 | 771 | 494 | 278 | 193 | 123 |
| 19 | 692 | 443 | 249 | 173 | 111 |
| 20 | 625 | 400 | 225 | 156 | 100 |

備註：

1.按樹高及樹冠特性決定留存株數，假定林木適當之植距為樹高1/3，

N=10000 / (H/3)2 = 10000 / (0.33H)2

N：每公頃留存株數，H：林分平均樹高（單位：公尺）

2.平均樹高為扣除被壓木及枯死木，單位面積取樣之平均數。

3.林木隨林齡之增大而生長，其特性受到樹種、立地環境、栽植密度及撫育方法不同，而產生變異甚大，本文先提出一原則，詳細不同樹種、不同立地環境、不同經營目的，隨林齡增長之最適林分密度，有待進一步試驗監測後，進行調整修正。

（四）依林木平均直徑大小而推算之林分適當之株數

# N＝ 9000 / D（D＋2）

# N：每公頃留存之適當株數

# D：平均直徑以10為單位計算。如林分平均直徑20. 5公分，即按2.05計算

# 9000：常數

表3、依林木平均直徑而推算之林分適當之留存株數

| D (cm) | N(株/公頃) | D (公分) | N(株/公頃) | D (公分) | N(株/公頃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 14 16 18 20 | 2344 1891 1563 1316 1125 | 22 24 26 28 30 | 974 852 753 670 600 | 32 35 40 45 50 | 541 468 375 296 257 |

同一林分的疏伐作業通常實施數次，並於達伐期齡前實施。對於達伐期之老熟人工林應採取帶狀或小面積皆伐辦理。

五、疏伐標準作業程序

（一）疏伐前或編案時基本資料之蒐集

1.造林地點、造林年度、樹種、面積等。

2.疏伐林分之生育地條件、造林方法、每公頃栽植株數、撫育情形及災害情形等。

3.森林經營目標及主伐期。

4.是否搬出利用，搬出時集運作業方式。

5.交通狀況。

6.氣象資料。

（二）攜往現場之資料及用具（視需要攜帶）

1.資料：a.疏伐地點五千分之一造林地實測圖。b.或一萬分之一航空照片基本圖。c.材積計算表。d.水平距離換算表。

2.用具：視需要準備下述用具a.每木調查野帳簿。b.樣區調查野帳簿。c.全套面積測量用具。d.測高桿或測高器。e.光度計。f.鏈鋸。g.手鋸。h.輪尺。i.「查」字鋼印。j.黑色印泥。k.小型計算機。l.白漆。m.油性筆。n.原子筆。o.方格紙。p.腰刀。q.鐮刀。r.卷尺。s.塑膠繩。t.筆記用紙或筆記簿。u.急救藥品。v.衛星定位儀。

（三）疏伐地之勘察

編案確定疏伐地點後，需先進行疏伐地勘查，以做為人力、經費、作業時期之規劃及作業依據。

1.林相狀況是否均整及有無各種被害情況。

2.林地上覆蓋植物（雜草、灌木、雜木）之種類及生長情形。

3.觀測林木枝下高之高度及林分鬱閉之程度。

4.觀察林道及作業道路之分布情形。

（四）疏伐區面積測量及界木之設置

1.依林分之林齡、樹種及林相組成等規劃疏伐範圍，實測疏伐作業之面積及設置標界。

2.設置界木：依照國有林林產物處分規則之規定辦理，作記號及削樹皮以不傷形成層為原則。

（五）樣區(標準地)之設置

1.樣區位置：以系統取樣方式或選取具有代表性林分，設置樣區或標準地。

2.樣區面積：每樣區面積0.05～0.1公頃（如為0.05公頃，長方形樣區：25公尺×20公尺，沿等高線25公尺，斜坡的水平距離20公尺較妥當；或圓形樣區：半徑12.63公尺）。

3.樣區數量：

(1)編案時取樣數量依每造林地(相連者面積合併計算)面積未滿4公頃時，取一個樣區；達4公頃未達20公頃，每4公頃增加一個樣區；造林地面積逾20公頃未達40公頃時，每增加8公頃增加一個樣區，造林地面積逾40未達100公頃時，每增加16公頃增加一個樣區，造林地面積逾100公頃以上時，每增加32公頃增加一個樣區；並以總面積平均計算所得結果為準。

(2)造林地倘不相連接、不同林齡、不同林相者，每筆造林地至少應取一個樣區；並應依上述樣區取樣數辦理。

（六）樣區之調查

1.工作人員編組：每組3~4人（選擇疏伐木及記錄1~2人；疏伐木胸徑量測及疏伐木削樹皮（或綁塑膠繩）及烙印做標記2人）。實際作業時，宜就所選定之樣區，由帶隊之承辦人召集參加疏伐調查之全體人員，共同討論選擇疏伐木，以求選木有統一標準及作業熟練，然後再分組進行選木。若僅進行編案時之樣區調查，則不需進行選木及削樹皮之標記，但需量測樹高，此時之編組則為記錄1人，胸徑及樹高量測2人。

2.調查項目

(1)胸徑。

(2)平均樹高（扣除枯損木及被壓木），樹高之量測，建議以輕型如伸縮釣竿式之測高桿（8~15公尺）實施。

(3)樹冠級（優、中、劣）。

(4)林木形質（分叉、彎曲、斷頂、病蟲害或樹幹受損腐朽、枯死等），以做為選木之依據。

(5)株數（扣除枯死木），再換算單位面積株數（如樣區0.05公頃，樣區株數70株，則每公頃為1,400株）。

(6)實測樣區內各徑級之樹高數株，以繪製樹高曲線圖，以求出各直徑級之樹高，作為計算材積之依據。

(7)必要時，亦可使用光度計，同時量測林內光度及林外光度，計算相對光度（林內∕林外×100%）而推測林分鬱閉狀況。

(8)其他：如地表冠層覆蓋情形及天然更新狀況。

3.調查方法

(1)自上坡段向下坡段調查。

(2)測定胸高（130公分處）直徑，測定人員務必站於樹幹之上坡量測之。

(3)疏伐木以綁塑膠繩或其他方式為記。

（七）選木方法

將林木樹冠分級，加以簡化（如圖1所示）：

(1)優良木：形質及成長狀況良好，且高度位於平均林冠之上。

(2)中勢木：形質及成長狀況無顯著缺點之林木。

(3)不良木：被壓木、彎曲木、傾斜木、病木、衰弱木、斷頂木、分叉木等形質及生長均有顯著缺點之林木。

圖1、簡化之樹幹級分級及選木疏伐後林分配置狀況圖。

（八）選木之順序

疏伐率確定後，除特殊目的外，一般以下層疏伐方式進行選木，其順序如次：

(1)枯死木、瀕死木。

(2)受害木（包括風折為害木、鼠害木等）。

(3)傾斜木、彎曲木。

(4)被壓木。

(5)分叉木。

(6)擁擠之中庸木。

(7)次優勢木。

(8)優勢木。

(9)惟在實際選木作業時，除依據上述選木標準外，尚須依林冠之鬱閉度及鄰接木之相關位置等作適當之調整。疏伐後其林木之行株距相隔距離以在3~5m之間為宜，而行株距若超逾5~6m，縱使其鄰接木雖為彎曲木，分叉木或中庸木等，仍應予以保留，以免林冠過度疏開，產生諸如林分生長量減低、側枝徑增大等不良影響。因此在疏伐作業前可將諸如9株林木選為一小集組（圖2），並選伐其中之3~4株，然後再以同一形式進行下一集組作業，二集組之間須部分交疊，即下一集組與上一集組間應共用部分林木（如下圖虛線交疊之3株）以免造成林木過分疏開。如此現場實際作業較易進行，而對行株間距亦較易於控制。

圖2、9株林木為一小集組，田字形選木方式。

完成選木後，保留木之空間能均勻配置，同時將選取株數換算疏伐率與疏伐預定之疏伐率相比較，以二者之差距作為修正之依據。

（九）疏伐率之決定及計算

(1)疏伐率決定：依樣區調查結果計算樣區平均樹高（需扣除枯損木及被壓木），然後依經營目標及樹種特性所訂之不同樹種之適當株距（表1），決定每公頃適當留存株數或材積以計算疏伐率，做為選木之依據。

(2)株數疏伐率（（林分現存株數－保留木株數）∕林分現存株數）× 100%。

(3)斷面積疏伐率（（林分現存斷面積－保留木斷面積）/林分現存斷面積）× 100%。

(4)材積疏伐率（（林分現存材積－保留木材積）∕林分現存材積）× 100%。

(5)求出樣區之株數疏伐率及斷面積或材積疏伐率（斷面積或材積，擇一計算）。

（十）全區疏伐木每木調查

若林木具利用價值，欲搬出利用，則所有疏伐木皆需進行下列工作項目：

1.自上坡段向下坡段調查。

2.測定胸高（130公分處）直徑，測定人員務必站於樹幹之上坡量測之。

3.測定後於林木根株下坡方向30公分以下處削皮烙印。

4.疏伐木以綁塑膠繩或其他方式為記。

5.由樹高曲線，求出每一直徑級之樹高，以計算材積(若受限人力、經費，以編案樣區調查所求出之樹高曲線即可)。

6.計算疏伐木株數、斷面積、材積。

7.計算株數疏伐率、斷面積疏伐率及材積疏伐率。

大面積作業時，僅求出株數疏伐率，配合下層選木即可。即將斷面積疏伐率換算為對應之株數疏伐率。例如，斷面積疏伐率為20％，則相當株數疏伐率35％，即每3株需砍1株。

（十一）疏伐木之造材

1.疏伐木若欲搬出利用，切鋸枝條時，應注意不在材面留下小枝節及傷到材身。

2.為求疏伐木及早乾燥、減輕重量、搬運容易及避免病蟲害之發生，林木伐倒後，樹冠可暫緩去除，以加速水分散失，再進行造材及集運工作。

3.疏伐木多以圓材利用，為期出售容易，價格較好，應依當地一般市場消費習慣與實際需要量而定造材規格，並據以實施造材。

4.消費市場對疏伐木造材規格，除特殊用途之電桿材長度多為6m以上外，一般以生產3.6m的原木佔多數，其次為1.8m、3.0m、4.2m等規格；因應市場需求、價格及現場疏伐木快速造材作業，選擇規格不需太多，優先保留價格較高之長材及當地市場需求之規格為主。造林長度10公尺以上須有15cm以上之延寸。造林長度10公尺以下須有10cm以上之延寸，但依現行木材檢尺規程之規定，末徑6cm以上起算。參考造材規格如表4所示。一般需盡可能造長尺材，所獲價值較高，但仍需依當地造材規格及價格而定。

表4、疏伐木造材規格

| 區 分 | 主要規格 | 次要規格 | 配合規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材長(公尺) | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| 末徑(公分) | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 | 6以上 |

5.疏伐所得之木材，除極少量之小徑木、病蟲害木及枯死腐朽木外，皆有其市場價值，其市價會因木材長短及末徑大小不同而略有差別，但臺灣目前狀況，均無需再作等級之分。為便於木材價格之評定及計算，假設以材長3.6公尺，末徑6~9公分之單價指數為100，推算出其他各種材長與末口直徑之圓材平均價格指數。杉木、柳杉之參考市價指數如表5所示，不同地區，可能有不同規格及市場，請查訪，一般儘可能造長尺才，價值較高。

表5 、疏伐木造材規格與市價指數

| 材長(公尺) 指數(%) 末徑(公分) | 0.9~1.2 | 1.8 | 2.1~3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 45 | 63 | 70 | 100 | 105 | 110 |
| 10.5~18 | 40 | 55 | 65 | 80 | 85 | 90 |
| 19.5以上 | 90 | 110 | 115 | 120 | 128 | 130 |

（十二）注意事項

1.設置解說牌:林分進行疏伐時，為了預先避免民眾之關切及投書,宜在作業地點，預先設置解說牌，說明本作業之目的。

2.避免破壞林地而危害林木，如林緣、林內空地及岩石多的地方，宜降低疏伐強度，一般僅砍伐劣勢木，其他林木則予以保留。

3.山峰、嶺線或突起之地勢視同林緣部分，宜降低疏伐強度，低凹地則視同平地。

4.疏伐順序：自林分之下坡段向嶺線方向依序疏伐，且疏伐前，避免全林分之刈草及清除灌木，以減低林地之衝撀。

5.疏伐木倒向，應為橫坡或順坡45度範圍內，儘量以樹幹基部稍向斜坡上方傾倒為原則。避免順坡垂直向下倒落，因樹幹易折斷或碎裂。另外，應避免掛架在留存木上。

6.初次疏伐時，株數疏伐率最好在30％以上，才能發揮疏伐效果，而留存之株數以能善盡利用地力為原則。

7.每公頃適宜留存之株數，若要培育優良用材，以保留較「密」為原則，但疏伐間隔宜縮短。若以培育普通用材為目標，則宜保留「中庸」為原則。欲培育特殊用材，希望生長速度快，則保留「疏」為原則，或欲培育成多樣性較高之林分，此時疏伐強度宜較強，疏伐間隔宜較長。

8.合理之疏伐方式，應採用定性與定量疏伐兩者之優點，即先決定疏伐率後，再依樹冠級之標準選定疏伐木。各樹種之初次疏伐應以下層疏伐為原則，依不同之疏伐強度逐步實施。

9.幼齡期未經疏伐者，初次之疏伐度不應過強，否則林分急劇疏開，將有使林木生長停滯之虞，同時易受強風危害。

10.若林木欲搬出利用或進行商業性疏伐，且林地地形特殊，疏伐木集材困難者，可採用每隔一定距離如20公尺或6列或以上，砍伐2列，最多3列之方式做為集材線，保留列得進行弱度疏伐。惟若該地之風害（颱風）嚴重，且保留帶的寬度小於10公尺者，則保留帶不宜再進行疏伐，以維護保留木之抗風力。伐採列亦可並行林下栽植，若不進行林下栽植，砍伐帶則以2列為宜。

11.以提升林木形質為經營目標者，原則上不宜施行行列（機械）疏伐，以免破壞林相而無法達成經營目標，惟疏伐後欲營造複層林或提升生物多樣性者則可進行，其疏伐方式以至少砍3行留6行以上較佳，尤其颱風頻繁地區，保留行距宜加寬。

12.欲將人工栽植的純林轉變為複層林或混合林，則可分次實施行列或單株強度疏伐，或小面積之孔隙或群狀疏伐，空隙地再配合林下栽植原生經濟樹種。

13.林地內宜留存部分疏伐木或枯立木，不宜全部搬出，以便提供野生動物、昆蟲等棲息埸所，增加生物多樣性。

14.疏伐作業期間應避免在颱風季節施行。